## Slide 1: BLE

## Slide 2: BLE
低功耗藍芽訊號( Bluetooth Low Energy)不像電話是點對點傳輸，而是佈告欄，可以扮演資料傳送者(佈告欄)或是接收者(佈告欄讀者)的角色。
佈告欄即周邊裝置(peripheral device):所公佈的訊息可以讓所以有讀者看到。
讀者即中央裝置(central device):可以讀取佈告欄上他所需要的訊息。
Source: https://learn.adafruit.com/assets/13826

## Slide 3: Broadcaster vs Observer
單向的廣告傳播
Source: https://www.slideshare.net/yeokm1/introduction-to-bluetooth-low-energy

## Slide 4: Central vs Peripheral
中央裝置同時能連線多台周邊裝置
周邊裝置同時只能連一台中央裝置
Source: https://www.slideshare.net/yeokm1/introduction-to-bluetooth-low-energy

## Slide 5: GAP與GATT
通用訪問協議(GAP, Generic Access Profile)
定義了裝置的角色，包含周邊與中央裝置，以及廣告和偵測等。
在連接之前用GAP廣告資料
一旦連線完成，就可以透過GATT服務和特性來和周邊裝置對話，這時資料廣告會暫停，直到連結中止才恢復。
通用屬性協議 (GATT, Generic Attribute Profile)
定義了周邊裝置與中央裝置資料互相傳輸的方式和各項服務的規範，每一項服務都其特性，當中包含資料。

## Slide 6: 通用訪問協議(GAP)-角色
GAP層定義了四種角色：
外圍裝置 (Peripheral) :傳送廣播資料和接收連線請求，進而建立連線
中央裝置 (Central) :掃描廣播資料和傳送連線請求，進而建立連線
播報裝置 (Broadcaster):傳送廣播和接收掃描請求，通常不建立連線
觀察裝置 (Observer) :掃描廣播和發起掃描請求，通常不建立連線

## Slide 7: 廣播封包
一個廣播包由多個AD Structure組成，傳統廣播包的最大長度為31位元組，未佔用的資料則補零。
一個AD Structure中包含三個元素：長度、廣播資料型別和廣播資料。
動態的廣播資料適合放在廣播包中傳送，靜態的廣播資料適合放在掃描響應包中傳送。

## Slide 8: 通用屬性協議 (GATT)-角色
客戶端：裝置發起命令、請求並接受響應、通知和指示。
服務端：裝置接收命令、 請求併發出響應、通知和指示。
裝置可以同時屬於客戶端和服務端。
GATT角色與執行過程相關，它不與裝置繫結。裝置在執行一個過程時，根據發起命令或接收命令而決定它是服務端還是客戶端，該過程結束後就釋放GATT角色。

## Slide 9: 屬性結構
規範、服務項和特徵項之間有明確的包含關係，一個GATT規範中可以包括多個服務項，一個服務項中可以包括多個特徵項。
Source: https://www.slideshare.net/yeokm1/introduction-to-bluetooth-low-energy

## Slide 10: BLE Characteristic Property
Write:寫入characteristic
Read:讀取characteristic
Notify:傳送資料至client端，不須返回acknowledge
Indicate:傳送資料至client端，須返回acknowledge
Source: https://community.nxp.com/docs/DOC-328525

## Slide 11: BLE連線步驟
Source: https://www.slideshare.net/yeokm1/introduction-to-bluetooth-low-energy

## Slide 12: GAP特徵項
BLE裝置均包含必要的GAP服務項，GAP服務項包含以下特徵項：
特徵項 | UUID | 描述
Device Name | 0x2A00 | 讀取裝置名稱
Appearance | 0x2A01 | 讀取裝置外觀
Peripheral Preferred Connection Parameters | 0x2A04 | 讀取期望的連線引數
Central Address Resolution | 0x2AA6 | 中央裝置支援解析地址，供外圍裝置讀取以確定中央裝置能否使用地址解析，僅在使能了隱私功能時使用，否則應刪除
Resolvable Private Address Only | 0x2AC9 | 裝置僅使用可解析的隨機地址，供對端裝置讀取以確定該裝置在繫結後是否僅使用可解析的隨機地址，僅在使能了隱私功能時使用，否則應刪除

## Slide 13: Python BLE Library
pip3 install bluepy (安裝bluepy)
http://ianharvey.github.io/bluepy-doc/index.html#

## Slide 14: 掃描裝置
執行scan.py
還未連上裝置
所以只有收到broadcast advertisement packets(GAP)

## Slide 15
宣告出一個scanner
掃描附近裝置10秒
Scan(秒數)
印出所有device所broadcast 的advertisement
掃描完周邊裝置後，輸入欲連線的周邊裝置的位置

## Slide 16: 範例程式執行
1.執行 ble.py (sudo python3 ble.py)
2.按button 1讓rabboni開始廣播
3.Raspberry pi收到廣播後，輸入裝置地址，建立連線後即可讀到rabboni上的資料

## Slide 17
連線指定裝置
Peripheral(地址,地址型別)
getServices讀出裝置裡的所有service
getCharacteristics讀出裝置裡的所有characteristic
設定一個委派的類別，用來處理notification

## Slide 18
連線完成後，會輸出所有的service跟characteristic

## Slide 19
將欲寫入的值寫入characteristic
writeCharacteristic(handle,data)
Setup_data是用來enable notification
接收notification
led_data可以控制最後一個數字來改變顏色
開啟notification指令
控制LED燈指令

## Slide 20
handleNotification裡面寫當收到notification
如何處理
原始資料是2進制
用binascii.hexlify轉為16進制
Com() function將raw data轉為g
自己設定的委派類別會繼承python ble裡的default委派類別
讀出六軸的數值
利用六軸數值，設計自己的應用程式

## Slide 21
int(temp,16):將temp轉為十進制
如果大於32768，值是負的
所以要取2補數，再帶回公式
(g = x*2/32768)
x:6軸的原始資料
最後不斷的輸出6軸資料