## Slide 1
AI
IOT
Coding
創意奔放
SHOW Time!!
Semiconductor
鼓勵參與：晶創Win Win: 晶創未來全國聯賽. 智聯感測暨半導體IC科普
https://12u10.lab.nycu.edu.tw/
AIoT-S
Rabboni

## Slide 2
Rabboni-Scratch 連線資料
網站提供之講義，程式碼及相關創意僅供公益教育，如有其他用途，相關智權採用請洽陽明交通大學。
智聯感測之實現必須仰賴半導體ＩC裝置，文文盃歷屆推動，以Rabboni 作為主要參考裝置，已成功培育晶創系統思維，亦同步引進半導體ＩC學理認知。相關成果均載於參考陽明交通大學社會責任網站。
https://12u10.lab.nycu.edu.tw/
Rabboni 是希伯來文「大師」的意思，採用台積電製作的積體電路，以台灣半導體產業鏈完成人機界面，應用軟體設計製造
Rabboni 與 Scratch 連接介面係與MIT Scratch 開發團隊共同完成

## Slide 3
IOT: Internet of Things
IMU: Inertial Measurement Unit
加速度 (Accelerometer)
角速度 (Gyro)
磁力計 (Magneto)
SENSORS will be everywhere !!!!

## Slide 4
What is IMU ? Rabboni is an IMU.
Inertial Measurement Unit
慣性的
🡪物體抗拒其運動狀態被改變的性質。
Accelerometer 加速規
Gyroscope 陀螺儀
測量移動 (加速度)
🡪測量單位時間內速度變化
測量轉動 (角速度)
🡪測量單位時間內角度變化
GeoMagnetic 地磁儀
測量地磁方向、大小
🡪可用於定向

## Slide 5
Sensor 入門 : 聊聊半導體

## Slide 6
鍵盤賽跑遊戲
竹科親子
真人版賽跑遊戲
從
開始
從 Rabboni + Scratch 開始 「貓兔同籠」

## Slide 7
Rabboni is not just a device, It’s a platform.
IMU 重力感測
Data Extractor 重力感測數據擷取
API 應用程式介面
內建六軸重力感測器
Android
iOS
Scratch
Python
App Inventor
Unity
Phone
Pad
NB
Rasberry Pie
AIoT 應用程式
IoT 物聯/雲端介面
Sports
Health
Gaming
Education
EDU 教育資源
企業社會責任
大學社會責任
縣市教育局處合作
AI Algorithm 演算法開發
行動偵測
姿態偵測
數據分析
訊號分析

## Slide 8: 介紹
γabboni內建六軸重力感測器 (IMU: Initial Measurement Unit)、BLE藍芽傳輸及運算元件
可即時傳輸感測讀值並提供取樣頻率及動態範圍
配有LED燈，指示rabboni運作狀態及電量顯示
左側功能鍵
右側功能鍵
LED指示燈
背夾
直接看我操作 !
電池容量 充電方式 | 120mAh 鋰離子充電電池 USB mini 充電
無線傳輸 | Bluetooth 4.0 BLE
充電時間 | 30分鐘
待機時間 | 5天 (電源開關鍵OFF)
連續使用時間 | 8 小時
支援作業系統 | 藍芽：Android USB：系統Windows 7以上

## Slide 9: 感測參數及軸向介紹
Gyro Full Scale Range | Gyro Sensitivity | Accel Full Scale Range
(°/sec) | (LSB/°/sec) | (g)
±250 ±500 ±1000 ±2000 | 65.5 32.8 16.4 8.2 | ±2 ±4 ±8 ±16
直線軸：X/Y/Z 加速度 (Acceleration)
環狀軸：X/Y/Z 角速度 (Gyro)

## Slide 10
配件介紹
γabboni本體 (正面)
γabboni本體 (背面)
魔鬼氈手腕帶 (寬2公分、長27.5公分)
提供使用者跑步或行進間γabboni主體與鞋面穩固結合，確保動作正確偵測
γabboni背夾
USB轉接線一條
USB Type A轉接 USB mini線，可提供傳輸數據以及充電功能。

## Slide 11
配件介紹
左側功能鍵
右側功能鍵
LED指示燈
左側功能鍵
電源開關鍵
USB mini 接口
電源開關鍵 | 單刀開關 | On/off 標示
左側功能鍵 | (短按1秒) | 計數紀錄開始與結束(LED紅燈)
右側功能鍵 | (短按1秒) | 藍芽廣播開啟，與藍芽裝置配對(LED綠燈)
 | (長按5秒) | 電量顯示
LED電量指示燈號 | (紅) | 錄影指示燈、電量小於30%
 | (橘) | 關機指示燈、電量小於70%
 | (綠) | 配對指示燈、電量大於70%
電量大於70%
電量介於70% 到30%
電量小於30%
[長按右鍵5秒]可以確認電量狀態
[綠燈閃爍]藍芽廣播中
[紅燈閃爍]計數記錄中

## Slide 12
1. 進入連結：https://12u10.lab.nycu.edu.tw/downloads/
1
2. 如果出現警告，選擇”仍要下載”
3. 選擇”儲存”
桌面板多連程式下載
2

## Slide 13
1. 進入連結：https://12u10.lab.nycu.edu.tw/downloads/
下載並解壓縮檔案
2
1
選擇仍要下載
2. 如果出現警告，選擇”仍要下載”
3. 選擇”儲存”
3
2. 如果出現警告，選擇”仍要下載”
桌面板多連程式下載

## Slide 14
Scratch桌面板多連使用說明
Scratch桌面板多連使用說明
搞定囉

## Slide 15
Scratch桌面板多連使用說明-USB連線
Scratch桌面板多連使用說明-USB連線

## Slide 16
點擊新增裝置
出現選擇連線方式視窗，可以選擇USB或藍芽連線
!!! 注意 !!!
USB只能連線1個rabboni
藍芽最多同時4個 rabboni
解壓縮後，打開資料夾，點擊應用程式開啟
開啟應用程式
STEP 1
STEP 2
STEP 3
桌面板多連使用說明-USB連線

## Slide 17
連結USB與電腦
點擊USB的選項
選擇裝置
選擇 Rabboni – USB HID UART Bridge
選擇 「確認」
STEP 4
STEP 5
STEP 6
STEP 7
STEP 8
桌面板多連使用說明-USB連線

## Slide 18
數字跳動代表連線成功
可以編輯裝置在電腦上的名稱，名稱會對應到Scartch裡
按下「確認」後，名稱改變
STEP 9
STEP 10
STEP 11
桌面板多連使用說明-USB連線

## Slide 19
Scratch桌面板多連使用說明-藍芽連線
Scratch桌面板多連使用說明-藍芽連線

## Slide 20
電腦沒有藍芽:連結dongle與電腦
電腦沒有藍芽: 請確認藍芽在4.0-5.1間
點擊「藍芽」的選項
選擇裝置
選擇欲連結rabboni裝置的MAC碼
選擇 「確認」
短按右鍵1秒，開始藍芽連線，綠燈會閃爍直到配對成功。若無配對到手機，會自動於30秒後停止廣播。
藍芽連線手機成功後，綠燈每10秒閃爍一次
MAC碼在rabboni的本體背面
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
STEP 5
STEP 6
桌面板多連使用說明-藍芽連線

## Slide 21
數字跳動代表連線成功
可以編輯裝置在電腦上的名稱，名稱會對應到Scartch裡
按下「確認」後，名稱改變
STEP 7
STEP 8
STEP 9
桌面板多連使用說明-藍芽連線

## Slide 22
點擊新增更多裝置
新增其他裝置
STEP 10
桌面板多連使用說明-藍芽連線

## Slide 23
點擊Scratch的ICON，跳轉到瀏覽器
https://nctutwtlab.github.io/scratch-gui/rabboni/
點擊左邊Scratch的ICON
STEP 10
STEP 11
桌面板多連使用說明-藍芽連線

## Slide 24: 鍵盤/IMU賽跑遊戲
每按空白鍵/ 甩Rabboni 一下，角色就向前跑，到畫面右邊為止。與汽車賽跑。
贏了就說“我贏了!”
輸了只好說“我輸了!”
鍵盤賽跑--> IMU 賽跑遊戲

## Slide 25
鍵盤版IMU版比一比
就醬子
Program 1
Program 2

## Slide 26
程式觀摩:
從別人設計的程式開始: 到『12u10 一定要你贏』網站去逛逛喔
https://12u10.lab.nycu.edu.tw/portfolio/aiot-6/
大哥哥大姊姊幫大家準備了100 + 講義/ 程式碼唷

## Slide 27
補充

## Slide 28
從文文盃看到年輕人將半導體智聯感測應用到生活中各領域，成果卓越
環保，交通
餐飲，海洋
健康，音樂
美術，急救
舞蹈，語文
工程，ＳDG
28
背景說明-1/2

## Slide 29
從文文盃成功延伸半導體科普，成果卓越
Lecture notes by colleage students
Lecture notes by high school students.
English Lecture by High School Girl Student.
29
背景說明-2/2

## Slide 30
辦理晶創 Win Win 全國競賽及全國科普教育推動
全民共享護國產業帶來的生活福祉
培育全民晶創AIoT應用思維：培養未來賈伯斯，馬斯克，黃仁勳… 為半導體帶來新產品。
    依據文文盃三年推動，師生已廣泛開發健康醫療，環境安全，交通生活，高齡友善等際應用。創新應用將是滋養未來半導體的重要元素。
培育全民半導體IC 認知：把大家帶到神山下，觀望美景，嚮往登山
依據大哥哥大姊姊講半導體兩年推動，高中同學師生已具備開發半導體IC科普教材能力，以年輕人的對話傳達，更具效力
30
目標

## Slide 31
智聯感測已是現代生活重要元素，半導體IC亦為國家重要產業之一，藉由智聯感測學習，可促成對於數據及生活之實務體認，引發未來應用創想。
本競賽以「智聯感測」及「半導體IC科普」為主題，兩大主題相互呼應。鼓勵教師與學生善用工具，進行跨域學習，並發揮團隊合作，以想像力及創造力，創想具有價值之創意應用；半導體IC科普競賽則鼓勵師生親和半導體IC 認知，同時轉化為科普文字，互動式影音素材，造就全民通識。
  『晶創Win Win: 晶創未來全國聯賽』鼓勵呈現 Ａ、智聯感測： 設計美感、程式難度、創意呈現、感測器參數運用、技術難度及團隊互動。 Ｂ、半導體IC科普： 科學表達、製作技巧、創意性、與觀看者互動性、大眾接受度及推廣效益。
『晶創Win Win: 晶創未來全國聯賽』＿ 智聯感測暨半導體IC科普
https://12u10.lab.nycu.edu.tw/
補充