## Slide 1
軟硬體協作創意實作

## Slide 2
大學社會責任實踐計畫 (since 2018)
計畫主持人溫瓌岸
國立陽明交通大學電子工程系教授
國立陽明交通大學半導體學院副院長
國立陽明交通大學社會責任推展辦公室執行長
Who am I and why am I here ?
參考video:
https://youtu.be/fzsPGx_sQdY
https://youtu.be/pxUh809oRzg
主講人 蘇啓宏
國立陽明交通大學電子研究所 研究生
Notes: 文文杯比賽的內容是利用robbini 以及scratch結合來製作出一個可以讓大人小孩都可以遊玩的遊戲

## Slide 3
373739
244148
Rabboni is not just a device,
It’s a platform.
IMU 重力感測
Data Extractor 重力感測數據擷取
API 應用程式介面
內建六軸重力感測器 (IMU: Initial Measurement Unit)
Android
iOS
Scratch
Python, App Inventor
Unity
Phone
Pad
NB
Rasberry Pie
AIoT 應用程式
IoT 物聯/雲端介面
Sports
Health
Gaming
Education
….
EDU 教育資源
企業社會責任
大學社會責任
縣市教育局處合作
AI Algorithm 演算法開發
行動偵測
姿態偵測
數據分析
訊號分析….

## Slide 4: gabboni-介紹
gabboni內建六軸重力感測器 (IMU: Initial Measurement Unit)、BLE藍芽傳輸及運算元件
可即時傳輸感測讀值並提供取樣頻率及動態範圍之多樣選擇
配有LED燈，指示rabboni運作狀態及電量顯示。
左側功能鍵
右側功能鍵
LED指示燈
背夾
直接看我操作
https://youtu.be/NlmG3MB7qoc
rabboni 裝置介紹
電池容量 充電方式 | 120mAh 鋰離子充電電池 USB mini 充電
無線傳輸 | Bluetooth 4.0 BLE
充電時間 | 30分鐘
待機時間 | 5天 (電源開關鍵OFF)
連續使用時間 | 8 小時
支援作業系統 | 藍芽：Android USB：系統Windows 7以上
RABBONI 多連版教學 - YouTube

## Slide 5: gabboni-感測參數及軸向介紹
Gyro Full Scale Range | Gyro Sensitivity | Accel Full Scale Range
(°/sec) | (LSB/°/sec) | (g)
±250 ±500 ±1000 ±2000 | 65.5 32.8 16.4 8.2 | ±2 ±4 ±8 ±16
直線軸：X/Y/Z加速度 (Acceleration)
環狀軸：X/Y/Z 角速度 (Gyro)

## Slide 6
根據InvenSense 官方文件ICM-20689-v2.2-002.pdf Page:18
ICM20689
Sensor位置
ICM20689
X+
Y+
Z+

## Slide 7: gabboni-操作功能介紹
左側功能鍵
右側功能鍵
LED指示燈
左側功能鍵
電源開關鍵
USB mini 接口
電源開關鍵 | 單刀開關 | On/off 標示
左側功能鍵 | (短按1秒) | 計數紀錄開始與結束(LED紅燈)
右側功能鍵 | (短按1秒) | 藍芽廣播開啟，與藍芽裝置配對(LED綠燈)
 | (長按5秒) | 電量顯示
LED電量指示燈號 | (紅) | 錄影指示燈、電量小於30%
 | (橘) | 關機指示燈、電量小於70%
 | (綠) | 配對指示燈、電量大於70%
電量大於70%
電量介於70% 到30%
電量小於30%
[長按右鍵5秒]可以確認電量狀態
[綠燈閃爍]藍芽廣播中
[紅燈閃爍]計數記錄中

## Slide 8: gabboni-配件介紹
gabboni本體 (正面)
gabboni本體 (背面)
提供使用者跑步或行進間
gabboni主體與鞋面穩固
結合，確保動作的正確偵測。
魔鬼氈手腕帶 ，寬2公分、長27.5公分
gabboni背夾(拆卸須將螺絲工具)
提供使用者跑步或行進間gabboni主體
與鞋面穩固結合，確保動作的正確偵測。
USB轉接線一條
USB Type A轉接 USB mini線，
可提供傳輸數據以及充電功能。

## Slide 9
安裝安裝……再安裝 But for what ?
Scratch
Rabboni

## Slide 10
1. 進入連結：
https://12u10.lab.nycu.edu.tw/download/4069/
2. 會直接下載「rabboni_api_v3.1.zip」壓縮檔
3. 選擇解壓縮檔案至適合的目錄，就會在所選的目錄看到「rabboni_api_v3.1」資料夾
4. 點選資料夾，再進入到rabboni_api_v3.1，會看到有4個壓縮檔及1個pdf檔(如下圖)
5. 解壓縮「Scratch.zip」至適合的目錄，就可得到「Scratch」資料夾
6. 點選「Scratch」資料夾，進入到「多連版(通用藍芽4)」的資料夾，會看到「rabboni_桌面多連UI優化版_v0.2.1.rar」壓縮檔
7. 解壓縮「rabboni_桌面多連UI優化版_v0.2.1.rar」 至適合的目錄，再所選的目錄就可看見「Profile」資料夾
8. 點選「Profile」資料夾，可看見「rabboni_app.exe」，即為Scratch桌面板多連程式
Scratch桌面板多連程式下載
4
8

## Slide 11
Scratch
Scratch桌面板多連使用說明-USB連線

## Slide 12
Scratch
Scratch桌面板多連使用說明-USB連線
3.點擊新增裝置
4.出現選擇連線方式視窗，可以選擇USB或藍芽連線
注意!!!
USB最多只能連線一個rabboni，藍芽最多同時4個裝置
1. 解壓縮後，打開資料夾，點擊應用程式開啟
2.應用程式開啟後

## Slide 13
Scratch
接到電腦USB
5.連結USB與電腦
6.點擊USB的選項
7.選擇裝置
8.選擇 Rabboni – USB HID UART Bridge
9.選擇 「確認」
Scratch桌面板多連使用說明-USB連線

## Slide 14
Scratch
Scratch桌面板多連使用說明-藍芽連線

## Slide 15
Scratch
Scratch桌面板多連使用說明-藍芽連線
1.連結藍芽dongle與電腦(若電腦沒有藍芽)，筆電有藍芽功能的，請確認藍芽在4.0以上5.1以下。
3.點擊「藍芽」的選項
4.選擇裝置
5.選擇欲連結rabboni裝置的MAC碼
6.選擇 「確認」
2.短按右鍵1秒，開始藍芽連線，綠燈會閃爍直到配對成功。若無配對到手機，會自動於30秒後停止廣播。
MAC碼在rabboni的本體背面

## Slide 16
Scratch
7.數字跳動代表連線成功
8.可以編輯裝置在電腦上的名稱，會對應到Scartch裡
9.按下「確認」後，名稱改變
Scratch桌面板多連使用說明-藍芽連線

## Slide 17
Scratch
10.新增其他裝置
11.點擊新增第二個、第三個裝置(回到步驟3)
Scratch桌面板多連使用說明-藍芽連線

## Slide 18
Scratch
12.點擊左邊Scratch的ICON
13.點擊Scratch的ICON，跳轉到瀏覽器
https://nctutwtlab.github.io/scratch-gui/rabboni/

## Slide 19
Scratch
14.添加rabboni套件，即可使用rabboni與scratch互動

## Slide 20: Semihoot遊戲:
Semihoot 非常適合搭配線上教學，有效提高學生專注度、學習成效、成就感。請操控rabboni來選擇正確的答案吧
Semihoot :

## Slide 21: Semihoot遊戲(1/4) 選擇背景
選擇背景
1
上傳自己下載的圖片
隨機背景
小畫家
搜尋
2
選擇生成背景方式

## Slide 22: Semihoot遊戲(2/4) 選擇角色
選擇角色
1
2
選擇造型
3
選擇音效

## Slide 23: Semihoot遊戲(3/4) 編輯程式
編輯角色程式

## Slide 24: Semihoot遊戲(3/4) 編輯程式
打勾可以顯示到遊戲畫面(方便debug)

## Slide 25: Semihoot遊戲(3/4) 編輯程式
Rabboni加速度、角速度…….

## Slide 26: Semihoot遊戲(4/4) 編輯程式
1.新增題目
2.新增答案
3.調整遊戲參數

## Slide 27: Semihoot遊戲(4/4) 編輯程式
1.新增題目
複製以新增題目

## Slide 28: Semihoot遊戲(4/4) 編輯程式
1.新增題目
複製以新增選項

## Slide 29: Semihoot遊戲(4/4) 編輯程式
2.新增答案
添加變數以新增答案

## Slide 30: Semihoot遊戲(4/4) 編輯程式
3.調整遊戲參數
調整回合數以新增回合

## Slide 31: Semihoot遊戲(4/4) 編輯程式
3.調整遊戲參數
調整回合數以新增回合
調整數字以改變回合時間

## Slide 32: Semihoot遊戲(4/4) 完成!
按下這個按鈕 就可以玩遊戲囉！

## Slide 33
AI
IOT
Coding
WITH FUN !